ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА бЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ сВЕТЛЫЙ

генеральный план

материалы по обоснованию.

Пояснительная  записка.

Омск  июнь  2012 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА бЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ сВЕТЛЫЙ

генеральный план

материалы по обоснованию

| Заказчик: | Администрация Березовского района |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | №0187300012412000022-0029787-02 от 03 апреля 2012 года |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град» |
| Шифр: | ГП 1492-12 |

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор	___________________	И.Г. Стуканева

Омск июнь 2012

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М. М. Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель департамента, главный инженер 	А.С. Дмитриев

Руководитель группы отдела инженерного обеспечения	О. И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Руководитель отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Руководитель группы  отдела градостроительной подготовки	А. А. Ламбина

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист отдела нормативно-правового обеспечения	Н. В. Шлыкова

Ведущий экономист 2 категории	А. Ю. Лебедева

Старший экономист 1 категории	А. М. Скряго

Ведущий инженер 2 категории отдел градостроительной подготовки 	М. Ю. Голубятникова

Старший инженер 1 категории по газоснабжению и связи	Е. А. Шкаликова

Ведущий инженер по электроснабжению	Г. В. Музыкин

Старший инженер 1 категории по водоснабжению и водоотведению	О. Г. Сиротина

Старший  инженер 1 категории по транспорту	А. В. Гвоздюк

Ведущий эколог	А. А. Асоян

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Общие ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	7

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

1.2.1 Социальная инфраструктура	9

1.2.2 Транспортная инфраструктура	9

1.2.3 Инженерная инфраструктура	9

2 анализ использования территории сельского поселения	10

2.1 Общие сведения	10

2.2 Природные условия и ресурсы территории	10

2.2.1 Оценка метеоклиматических условий территории	10

2.2.2 Геологическое строение и рельеф	11

2.2.3 Гидрология	11

2.2.4 Гидрография	12

2.2.5 Растительный и почвенный покров	12

2.2.6 Ландшафты	12

2.2.7 Минерально-сырьевые ресурсы	12

2.3 Особо охраняемые природные территории	13

2.4 Охрана объектов культурного наследия	13

2.4.1 Списки объектов культурного наследия	13

2.4.2 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	14

2.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	15

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	15

2.5.2 Жилищный фонд	17

2.5.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	19

2.5.4 Отраслевая специализация	23

2.5.5 Транспортное обеспечение	24

2.5.6 Инженерное обеспечение	25

2.5.7 Экологическое состояние	31

2.5.8 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	33

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения	35

3.1.1 Современное функциональное использование территории сельского поселения (современное состояние, анализ реализации действующего генерального плана)	35

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории	35

3.1.3 Планировочная организация территории	37

3.1.4 Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.	37

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	38

3.2.1 Жилищный фонд	38

3.2.2 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	39

3.2.3 Отраслевая специализация	42

3.3 Развитие транспортной инфраструктуры	42

3.3.1 Внешний транспорт	42

3.3.2 Улично-дорожная сеть	43

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры	43

3.4 Инженерная подготовка территории	44

3.5 Развитие инженерной инфраструктуры	45

3.5.1 Водоснабжение	45

3.5.2 Водоотведение (канализация)	47

3.5.3 Теплоснабжение	48

3.5.4 Электроснабжение	50

3.5.5 Газоснабжение	52

3.5.6 Связь	53

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	54

3.6.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	54

3.6.2 Водоохранные зоны	55

3.6.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	57

3.6.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	57

3.7 Охрана окружающей среды	58

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	58

3.7.2 Мероприятия по охране водной среды	59

3.7.3 Мероприятия по охране  почвенного покрова	60

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	61

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению	62

3.8 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	63

3.8.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	64

3.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	66

3.8.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	66

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	68

4.1 п. Светлый	68

состав графических материалов генерального плана

| № карты | Наименование карты |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:5000 |
| 1-2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1:25000 |
| 1-3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселка Светлый (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1:5000 |
| 2 | Карта границы поселка Светлый. М 1:25000 |
| 3 | Карта функциональных зон. М 1:5000 |
| Материалы по обоснованию |
| 4-1 | Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения сельского поселения. М 1:25000 |
| 4-2 | Карта расположения объектов местного значения сельского поселения (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1:25000 |
| 4-3 | Карта использования территории поселка Светлый. Карта расположения объектов местного значения поселка Светлый. М 1:5000 |
| 4-4 | Карта расположения объектов местного значения поселка Светлый (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1:5000 |
| 5 | Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи сельского поселения. М 1:25000 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 7-1 | Карта развития инженерной инфраструктуры сельского поселения. М 1:25000 |
| 7-2 | Карта развития инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории поселка Светлый. М 1:5000 |
| 8-1 | Карта развития транспортной инфраструктуры сельского поселения. М 1:25000 |
| 8-2 | Карта развития транспортной инфраструктуры поселка Светлый. М 1:5000 |
| 9 | Карта планировочной организации территории поселка Светлый. М 1:5000 |
| 10 | Карта предложений по территориальному планированию территории поселка Светлый. М 1:5000 |
| 11 | Карта размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории поселка Светлый. М 1:5000 |

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план  сельского поселения Светлый Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту также – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0187300012412000022-0029787-02 от 03 апреля  2012 года и техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый, а также подготовка материалов для внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2012 год, расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2017 год.

Численность населения на период 01.01.2011 составляет 1,453 тыс.чел, на расчетный срок проекта (2032 г.) составит 1,9 тыс. человек.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Действующий генеральный план сельского поселения Светлый – п. Светлый разработан в 2005 году ООО "Проект-Сервис" (г. Екатеринбург), утвержден Решением Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2006 №29.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Светлый (далее по тексту также – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0187300012412000022-0029787-02 от 03.04.2012 г. и техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый, а также подготовка материалов для внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 № 43-оз "Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения";

Закон ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Закон ХМАО - Югры от 29.06.2006 № 64-оз "О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 № 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов";

Приказ Департамента строительства ХМАО - Югры от 26.02.2009 № 31-НП "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 № 349-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Цель работы – внесение изменений в генеральный план сельского поселения Светлый по функциональному назначению территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создания условий для планировки территории и привлечения инвестиций.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Светлый (далее по тексту также – поселение Светлый, поселение, муниципальное образование), обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения Светлый, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов публичной власти;

установление сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

### Социальная инфраструктура

Адресная инвестиционная программа  Ханты-Мансийского автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденная Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2011 г. №480-п.

### Транспортная инфраструктура

Социально-экономические и инвестиционные программы не предусматривают размещение объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Светлый.

### Инженерная инфраструктура

Социально-экономические и инвестиционные программы не предусматривают размещение объектов инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Светлый.

# анализ использования территории сельского поселения

## Общие сведения

Поселок Светлый расположен в юго-восточной части Березовского района и является административным центром сельского поселения Светлый Березовского района. С восточной стороны поселок ограничен озерами Ай-Мухынгтув и Ун-Мухынтув, с юго-западной - старицей реки Пунги, с других сторон - заболоченными территориями. Территория поселка составляет 596 га. Население поселка на 01.01.2011 года составило 1453 человека. Проектная численность населения на 2032 год составит 1900 человек. Основные внешние транспортные связи осуществляются воздушным путем. В северо-западной части сельского поселения расположены территории производственных и коммунально-складских зон, а так же зона добычи полезных ископаемых. Южнее поселка Светлый расположен карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н.Тагил.

## Природные условия и ресурсы территории

### Оценка метеоклиматических условий территории

Климат рассматриваемой территории - континентальный. Характеризуется суровой, холодной и продолжительной зимой, жарким непродолжительным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца и даже суток. Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43см, максимальная глубина промерзания почвы 191-233см. Господствующие ветры – юго-западного направления. Остальные данные по климатическим условиям приведены в Таблица 1.

Таблица 1  Климатические характеристики  территории

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Климатический подрайон | IВ |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки | минус 39°С |
| 3. | Средняя температура воздуха: январь июль | минус 17°С плюс 18°С |
| 4. | Абсолютный минимум январь и максимум воздуха июль | минус 45°С плюс 35°С |
| 5. | Среднегодовое количество осадков | 673мм |
| 6. | Атмосферные осадки: теплого периода холодного периода | 447мм 196мм |
| 7. | Средние даты установления и схода снежного покрова | 20.11 20.04 |
| 8. | Средняя продолжительность безморозного периода | 132 дня |
| 9. | Наибольшая глубина промерзания | 2,3м |
| 10. | Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее теплого месяца наиболее холодного месяца | 70% 79% |

### Геологическое строение и рельеф

Рельеф Северососьвинской возвышенной ландшафтной провинции, в пределах которой расположено сельское поселение, формируют террасированные заболоченные равнины. Надпойменная терраса образует междуречье Северной Сосьвы и Вогулки и водораздел Малой и Северной Сосьвы с Обью.

Первая надпойменная терраса протягивается  вдоль  левобережья  Малой Сосьвы узкой (4 км) полосой. Высокий ее уровень (18-22 м) покрыт заболоченными лесами, нижний (16-18 м) занят сфагновыми болотами с редким сосновым древостоем по слабовыраженным   грядам.

Территория сельского поселения расположена на южном и восточном берегах озера Ун-Мухынтув. Вблизи поселка, с западной стороны протекает река Пунга. Со всех сторон к поселку примыкают заболоченные участки.

Рельеф сельского поселения спокойный. Абсолютные отметки меняются от 18,33 до 21,56. Уклон от 0 до 10%.

Территория сложена голоцен-позднеплейстоценовыми отложениями, преобладает аллювий первой надпойменной террасы мощностью 5-20 метров.

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория сельского поселения характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным слоем залегают:

торф сильно разложившийся, насыщенный водой – 0,3-0,4м;

пески пылеватые, насыщенный водой 0,6-1,1м;

супеси серые пылеватые, насыщенные водой 6,5-14,9м;

пески пылеватые и мелкие серые 13,0м.

Грунты сильнопучинистые и чрезмернопучинистые, среднеагрессивные по содержанию углекислоты к бетону, нормальной водопроницаемости с прослойками и линзами из глины. Встречаются отдельные участки вечномерзлых маломощных торфяных
грунтов.

Пригодной для строительного освоения является большая часть территории. В тоже время около 11% территории поселка – заболоченные и подтопляемые участки, требующие дополнительных мероприятий по осушению. Часть территорий поселка занята хвойными (кедр, сосна) лесами. В связи с чем, строительное освоение этих земель является ограниченным.

### Гидрология

На   рассматриваемой территории   имеется  относительно крупный водозабор Светлановский. Кроме того, существует большое количество одиночных водозаборов. Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного    ресурсами     подземных    вод.

Условно защищенным от загрязнения водоносным комплексом является плиоцен-четвертичный водоносный комплекс. Оценка перспективных эксплуатационных ресурсов подземных вод показала, что их величина многократно превышает потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения. При площадном распространении продуктивных водоносных комплексов это определяет потребность как существующих, так и потенциальных водопотребителей.

В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует питьевым стандартам из-за повышенных (относительно ПДК) содержаний железа, марганца, иона-аммония, высокой окисляемости, дефицита фтора.

Грунтовые воды обнаружены на отметках 7,5-8,5м от поверхности земли, с возможным подъемом во время паводка на 0,00-2,50м.

### Гидрография

Вдоль северо-восточной границы сельского поселения протекает река Малая Сосьва. Течение реки очень извилистое, долина реки изобилует озерами старичного происхождения и небольшими притоками.

Вблизи поселка Светлый, с западной стороны протекает река Пунга левый приток р. Малая Сосьва.

Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая по сентябрь. Замерзают реки в октябре, вскрываются в апреле — мае.

С северной и восточной сторон поселок ограничен озером Ун-Мухынтув, с юго-западной – старицей реки Пунги, с других сторон – заболоченными территориями.

### Растительный и почвенный покров

На рассматриваемой территории преобладает подзона средней тайги. Лесной покров подзоны представлен сосновыми, елово-кедровыми, еловыми и березовыми лесами. Лесистость лесного фонда достигает 60%. Леса занимают наиболее дренированные участки, мозаично размещены в пространстве или вытянуты неширокими лентами вдоль пойм рек. Для подзоны характерно наличие почти всех типов северных кустарничков (водяника, багульник, голубика).

Территория сельского поселения залесена хвойными породами деревьев. На сухих участках преобладают сосновые боры. В менее дренируемых территориях к сосне примешивается кедр, береза и осина.

Большая часть болот – верховые с моховым покровом, первый ярус представлен угнетенной сосной.

Почвообразующими породами рассматриваемой территории являются в основном рыхлые отложения четвертичного возраста: по площади распространения преобладают суглинки, на которых формируются подзолисто-элювиально-глеевыатые почвы; в понижениях рельефа – торфянисто-подзолисто-элювиально-глеевыатые почвы. На песках формируются подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые.

### Ландшафты

Рассматриваемая территория расположена в пределах Северо-Cосьвинской ландшафтной провинции, в Малососьвинской подпровинции.

На территории сельского поселения преобладают переувлажнённые (гидроморфные) среднетаёжные ландшафты представленные топяными травяно-моховые болота с фрагментами грядово-мочажинных сосново-сфагново-кустарничковых на олиготрофных торфяных в комбинации с ефтрофными и мезотрофными торфяными почвами в комплексе с озёрными котловинами.

### Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения расположено Пунгинское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное на базе истощенного Пунгинского газоконденсатного месторождения.

Пунгинское месторождение было открыто в 1961 году, введено в разработку в 1966 году. Пунгинское месторождение по строению относится к категории простых, по начальным извлекаемым запасам – к крупным. Разрабатывалось до 1986 года, затем остаточными запасами 9,9 млрд. метров кубических переведено в разряд подземных газохранилищ.

В структурном отношении хранилище приурочено к брахиантиклинальной складке сложной конфигурации северо-восточного простирания размером 11x9 км. Ядром структуры служит выступ гранитного фундамента высотой около 300 м. В геологическом строении Пунгинского ПХГ принимают участие мезозойские осадочные отложения юрского, мелового, палеогенового возраста, залегающие на палеозойском кристаллическом фундаменте, который находится на глубине 1600-2000 м.

Объектами эксплуатации в первую очередь являются отложения вогулкинской свиты (продуктивный пласт П абалакской свиты верхней юры), кроме того, породы тюменской свиты (нижняя и средняя юра) и отложения коры выветривания и фундамента.

Тип залежи массивный, высота ловушки более 200 м. Высокие фильтрационно-емкостные свойства пласта П обусловливают его хорошую продуктивность при отборе и обеспечивают соответственно высокую приемистость по газу в процессе закачки на созданном ПХГ. Пласт гидрогазодинамически надежно изолирован от вышележащих горизонтов природным газоупором, непосредственно перекрывающим пласт-коллектор и представленным глинистыми отложениями валанжина толщиной до 500 м.

## Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Светлый особо охраняемые природные территории отсутствуют

## Охрана объектов культурного наследия

### Списки объектов культурного наследия

Правоотношения в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) сельского поселения Светлый, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом ХМАО – Югры от 29.06.2006 N 64-оз  «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 08.04.2010),  а также Положением «О сохранении объектов культурного наследия сельского поселения Светлый», утверждённого постановлением администрации сельского поселения Светлый от 22.06.2011 № 17.

В соответствии с  Приложением 2 к постановлению администрации сельского поселения Светлый от 22.06.2011 № 17 на территории населённого пункта расположены 7 объектов культурного наследия муниципального значения.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

Панно «Мирный атом»;

Панно «Урожай»;

Панно «Светлостроевцы»;

Панно «Трудовая вахта»;

Памятник «Первопроходцам»;

Памятник «Первооткрывателям газа»;

Памятник «Аллея Славы».

Собственник объекта культурного наследия обязан содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать изменений в общем облике памятника без согласования, пристроек к объекту и не возводить новые строения в пределах территории земельного участка без предварительного согласования с администрацией поселения, комитетом по культуре и кино администрации Березовского района.

### Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",  в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона памятников культурного наследия представляет собой территорию, непосредственно прилегающую к памятнику или комплексу памятников в целом. Данная зона предназначена для обеспечения сохранности объектов и окружающей их среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

В настоящее время охранные зоны для объектов культурного наследия  расположенных на территории сельского поселения не установлены.

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 29.06.2006 N 64-оз  «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» до утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия устанавливаются временные зоны охраны.

Границы временных зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия устанавливаются в зависимости от вида объекта и окружающего ландшафта, но не менее 25 метров от границ территории объекта культурного наследия.

Границы временных зон охраны объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия и режим использования земель в границах данных зон утверждаются государственным органом охраны объектов культурного наследия автономного округа.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации.

Анализ демографической ситуации  производился на основе следующих исходных данных:

половозрастная структура численности населения  сельского поселения Светлый на 2011 год;

динамика численности населения сельского поселения Светлый за период 2004-2011 гг.;

естественное движение населения сельского поселения Светлый за период 2009-2010 гг.

На конец 2011 года  численность  населения поселения составляла 1453 человека, при этом средний размер семьи составляет 3,2 человека. Доля коренных малочисленных народов Севера - около 13 % населения, в основном – это ханты, манси и ненцы. Среднегодовой прирост населения с 2004 по 2011 гг. составляет минус 1,4% (Рисунок 1).

Рисунок 1 Динамика численности населения сельского поселения, на конец года

За рассматриваемый период численность населения сократилась на 11% по отношению к 2004 году. При этом рост численности наблюдался в 2006 и 2010 годах, последний объясняется положительным естественным приростом (за период  с 2009 по 2010 гг.- естественный прирост составил 10 человек). Коэффициент рождаемости на начало 2010 года -12,9 на 1000 человек, коэффициент смертности  – 7,8 на 1000 человек.

В половой структуре населения прослеживается  небольшое превосходство доли женского населения (51%)  над мужским (49%). При этом в разрезе возрастных групп соотношение долей мужского и женского населения различны (Рисунок 2): наблюдается значительное превосходство доли женского населения в группе лиц старше трудоспособного возраста (на 10%). В группе населения трудоспособного возраста, наоборот, доля мужского населения на 9% больше женского.

Рисунок 2  Половозрастная структура численности населения сельского поселения на конец 2011 года, %

Возрастная структура является «регрессивной» (рост численности лиц пожилого возраста), доля группы младше трудоспособного возраста -13%, доля группы трудоспособного возраста – 65% и старше трудоспособного возраста-22%.

Огромное влияние на демографию оказывает также уровень занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы от численности трудовых ресурсов составляет порядка 0,7%, при этом доля численности занятых в экономике от численности трудовых ресурсов- 77%. Основная доля занятых в экономике приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 55%.

В целом, демографическая ситуация в поселении характеризуется следующими показателями:

положительным естественным движением населения (10 чел. за период 2009-2010 гг.);

половой диспропорцией (49% мужчин и 51 % женщин);

«регрессивной» возрастной структурой населения.

Прогнозирование численности населения сельского поселения Светлый на период до 2025 г. было выполнено в составе проекта Генерального плана, совмещенного с проектом планировки  поселка Светлый (ООО «Проект-Сервис» г.Екатеринбург, 2005 г.), при прогнозе численности населения до 2032 года в составе проекта по внесению изменения в генеральный план сельского поселения Светлый были учтены  эти данные, а так же другие наиболее крупные проекты оказывающие влияние на развитие территории:

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года;

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года;

Схема территориального планирования Березовского муниципального района до 2027 года.

К концу расчетного срока прогнозируется увеличение численности населении до 1900 человек, при этом  темп прироста составит 31% от существующего населения (Рисунок 3).

Рисунок 3 Прогноз численности населения сельского поселения

В результате прогноза ожидается увеличение доли населения младше трудоспособного возраста на 5% и сокращение доли  старше трудоспособного возраста на 5%.

Численность населения планируется  увеличить следующим образом:

рост рождаемости и  снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий,  улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

приток трудовых ресурсов на новые рабочие места, создаваемые на проектируемых производственных объектах.

### Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 41,8 га, в том числе  индивидуальной жилой застройки – 23,3 га (56%), малоэтажной жилой застройки – 17,4 га (41%), среднеэтажной жилой застройки -1,1 га (3%). Плотность населения на территориях постоянной жилой застройки  составляет 35 чел./га.

Общая площадь жилья п. Светлый составляет порядка 40,3 тыс. кв. м, в том числе 0,9 тыс. кв. м общей площади (или 2%) приходится на балки (14 домиков), которые используется в качестве места жительства людей, работающих вахтовым методом. Один многоквартирный жилой дом, 1 эт. площадью 0,2 тыс. кв. м является недействующим. Один многоквартирный жилой дом, 2 эт.  на 0,4 тыс. кв. м общей площади имеет степень износа 64%. Распределение жилья по виду представлено ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Структура  действующего жилищного фонда

| Вид жилья | Площадь общая, тыс. кв. м | Численность, человек | Кол-во домов |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом, 1-3 эт. | 30,0 | 1067 | 51 |
| Многоквартирный жилой дом, 4-6 эт. | 7,3 | 261 | 2 |
| Общежитие, 1-3 эт. | 1,0 | 58 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1-3 эт. | 0,9 | 67 | 21 |
| Итого | 39,2 | 1453 | 75 |

Таким образом, жилая застройка в границах населенного пункта представлена многоквартирными жилыми домами и одноквартирными жилыми домами. Наибольшая доля в структуре действующего жилищного фонда приходится на многоквартирные жилые дома – 95%  площади жилищного фонда. На одноквартирные жилые дома приходится  порядка 2% действующего жилищного фонда. Общежития занимают 3% от общей площади действующего жилищного фонда.  Средняя жилищная обеспеченность (без учета балков) составляет 27 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В населенном пункте порядка 56% жилья (в том числе балки) расположено в СЗЗ от  объектов по добыче природного газа, канализационных очистных сооружений, канализационных накопительных систем, объектов строительного управления №4, объектов Югорское УТТиСТ (Рисунок 4).

Рисунок 4 Размещения жилья на территориях с градостроительными ограничениями

В целом, согласно анализу жилищной сферы, можно сделать следующие выводы:

средняя жилищная обеспеченность выше социального норматива средней жилищной обеспеченности на 50%  и равна 27 кв. м на человека;

средняя плотность населения в границах жилой застройки составляет 35 чел./га;

1%  от  площади  действующего жилья (без балков) составляет ветхий жилищный фонд;

56% действующего жилья расположено на территориях с градостроительными ограничениями, что влечет за собой значительные затраты на проведение мероприятий по выносу жилищного фонда за границы ограничений, либо переносу объектов;

основную долю действующего жилищного фонда по общей площади составляют многоквартирные жилые дома (95% от общей площади действующего жилья), на долю одноквартирных жилых  домов приходится  порядка 2% от действующего жилья, 3% занимают общежития.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | охват 85% детей дошкольного возраста | РНГП ХМАО-Югры, утвержденные приказом от 26.02.2009 г.№31-НП (далее по тексту РНГП-ХМАО-Югры) |
| Школьные учреждения | охват 90% детей школьного возраста | РНГП ХМАО-Югры |
| Внешкольные учреждения | охват 40% общего числа школьников | РНГП ХМАО-Югры |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Аптечные учреждения | 1 объект на 6 тыс. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Спортивные плоскостные сооружения | 1950 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Спортивные залы | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Бассейн | 75 кв. м зеркала воды | РНГП ХМАО-Югры |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения | 150 посетительских мест свыше 0,5 и до 2 тыс. чел для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Библиотечные учреждения | 1 объект для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Предприятия торговли |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Рынок | 30 на 1 тыс. человек | РНГП ХМАО-Югры |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 30 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов | РНГП ХМАО-Югры |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 30 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Отделения связи |
| Отделения связи | 1 на 10 тыс. чел. | РНГП ХМАО-Югры |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. чел. | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Гостиницы |  |  |

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения:

объекты образования

МДОУ Детский сад "Ветерок" на 140 мест, загруженность объекта 91%. Здание (корпуса) 1969, 1975 года ввода, степень износа 34, 40%;

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" на  190 учащихся. Здания 1972 года ввода.

МБОУ ДОД Детская школа искусств на 57 мест;

2 здания школьных мастерских (недействующие);

В зоне обслуживания школы проживает 100% детей школьного возраста, в зоне обслуживания детского дошкольного учреждения проживает 78% детей дошкольного возраста, в зоне обслуживания внешкольных учреждений проживает порядка 90% детей школьного возраста (Рисунок 5).

Рисунок 5 Радиусы обслуживания объектов образования

объекты здравоохранения

МБУЗ Участковая больница  на 46 посещений в смену и на 3 койки, здание 2004 года ввода;

морг;

2 аптеки;

объекты спорта

физкультурно-оздоровительный комплекс на 1,3 тыс. кв. м общей площади, 2005 года ввода;

спортивная площадка на 2,2 тыс. кв. м общей площади, 2007 года ввода;

объекты торговли и общественного питания

12 объектов торговли торговой площадью 930 кв. м, в том числе 1 строящийся;

два объекта общественного питания на 60 мест;

отделения связи и банка

отделение связи;

почтовое отделение;

отделение Сбербанка РФ;

отделение банка;

объекты культуры и искусства

культурно-спортивный комплекс "Таежный" на 300 мест, здание 1970 года ввода;

библиотека на 12,8 тыс. ед. хранения;

административные здания

участковый пункт полиции;

Администрация сельского поселения Светлый;

аэропорт;

объекты пожарной безопасности

пожарное депо на 2 автомобиля, здание 1968 года ввода;

объекты социально-бытового обслуживания

гостиница на 18 мест, здание 1970 года ввода, 48 % степень износа;

объект бытового обслуживания на 15 мест;

На момент внесения изменений в генеральный план на территории п. Светлый велось строительство объекта религиозного значения (храма).

На 100% покрывают жилые территории радиусы доступности следующих объектов: здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, филиалы банков, пожарное депо.

В результате анализа социальной сферы были  выявлены следующие проблемы (Таблица 4):

1. Дефицит:

внешкольные учреждения  -17 мест;

больничные учреждения – 17 коек;

плоскостные сооружения -679 кв. м общей площади;

2. Потребность:

бассейны - 109 кв. м зеркала воды;

прачечные – 87 кг белья в смену;

химчистки – 5 кг вещей в смену;

бани -10 мест.

3. Жилые территории покрыты менее 100% радиусами доступности следующих объектов:

детское  дошкольное учреждения проживает 78% детей дошкольного возраста;

внешкольное учреждение проживает порядка 90% школьного возраста.

4. Недействующие здания школьных мастерских.

Таблица 4 Обеспеченность объектами социальной сферы сельского поселения Светлый ( на конец 2011 года численность населения – 1453 человека)

| № п/п | Наименование объекта | Существующая мощность (проектная) | Требуемая мощность | Обеспеченность, % | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | 140 | 135 | 104 | 5 |
| 2 | Школьные учреждения, учащихся | 190 | 167 | 114 | 24 |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | 57 | 74 | 77 | -17 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещ .в смену | 46 | 26 | 177 | 20 |
| 5 | Больничные учреждения, коек | 3 | 20 | 15 | -17 |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Аптека, объект | 2 | 0 | - | 2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Плоскостные сооружения, кв. м общ. площади | 2154 | 2833 | 76 | -679 |
| 9 | Бассейн, кв. м зеркала воды | 0 | 109 | 0 | -109 |
| 10 | Спортивные залы, кв. м общ. площади | 1319 | 509 | 259 | 810 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 11 | Клубы, мест | 300 | 218 | 138 | 82 |
| 12 | Библиотека массовая, объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Предприятия торговли |
| 13 | Магазины, кв. м торг. площади | 930 | 436 | 213 | 494 |
| 14 | Рынок, кв. м торговой площади | 0 | 44 | 522 | 186 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, мест | 60 | 44 | 136 | 16 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 15 | 10 | 150 | 5 |
| 17 | Прачечная, кг белья в смену | 0 | 87 | 0 | -87 |
| 18 | Химчистка, кг вещей в смену | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 19 | Баня, мест | 0 | 10 | 0 | -10 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Администрация, объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 21 | Отделение связи, объект | 1 | 0 | - | 0 |
| 22 | Отделение банка, операционная касса | 5 | 0 | - | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 23 | Гостиницы, мест | 18 | 0 | - | 18 |
| Учреждения пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, депо/автомобиль | 1/2 | 1/2 | 100 | 0 |

Примечание:

- мощность определена экспертным путем

### Отраслевая специализация

На территории сельского поселения Светлый площадь зоны производственной и коммунально-складской составляет 24,6 га, На данной площади расположены складские территории, территория СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "Газпром Трансгаз Югорск", карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н. Тагил.

п.Светлый.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 6,8 га,  на данных территориях расположены объекты Югорского УТТиСТ, объекты РемСтройГаз, объекты строительного управления №4, строящийся склад ГСМ, недействующая база ОРСа. Также на территории населенного пункта сформированы территории сельскохозяйственного использования 6,8 га.

### Транспортное обеспечение

#### Внешний транспорт

Территория сельского поселения Светлый расположена в юго-восточной части Берёзовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Существующее транспортное обеспечение сельского поселения представлено автомобильным и воздушным транспортом.

Воздушный транспорт.

Посредством воздушного транспорта сельское поселение связано с другими поселениями Берёзовского муниципального района.

Автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения имеются автомобильные дороги местное значения общего пользования, их общая протяженность составляет 17,0 км (с дорожной одеждой с капитальным типом покрытия 16,2 км, с дорожной одеждой с низшим типом покрытия 0,8 км). Они обеспечивают связь населенного пункта поселения с промышленными предприятиями. На автомобильной дороге располагается автодорожный мост через р. Пунга.

Также на территории сельского поселения имеются автозимники общей протяженностью 11,8 км.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

На территории сельского поселения отсутствуют автомобильные дороги с капитальным типом покрытия к промышленным предприятиями.

#### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог поселка, имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети поселка приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/кв.м. |
| --- | --- |
|  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
|  | 6,9/43900 | -/- | 4,0/13700 | 10,9/57600 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети поселка:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее по тексту РНГП ХМАО-Югры);

отсутствие на части улиц твердого покрытия;

отсутствие тротуаров на улицах.

#### Объекты транспортного обслуживания

сельское поселение Светлый

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

автозаправочная станция (далее по тексту – АЗС) мощностью 2 топливо-раздаточных колонки в западной части;

вертолетная площадка в западной части.

п. Светлый

На территории поселка располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

АЗС мощностью 2 топливо-раздаточных колонки в центральной части поселка;

аэропорт в южной части поселка;

Также на территории поселка строится станция технического обслуживания (далее по тексту - СТО) в центральной части поселка.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2011 г. общая численность жителей в сельском поселении Светлый составляла 1453 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 150 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 218 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП ХМАО-Югры.

Согласно п. 3.5:

потребность в АЗС составляет 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО мощностью 2 поста.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной застройке (1153 чел.), потребность в местах постоянного хранения автотранспорта составляет 156 машино-мест.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков.

Исходя из отсутствия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в поселке спрос на гаражи не удовлетворен.

### Инженерное обеспечение

#### Водоснабжение

Система водоснабжения п. Светлый комбинированная (централизованная, децентрализованная).

Практически на всей территории поселка действует централизованная система водоснабжения. На остальной территории водоснабжение осуществляется децентрализовано.

На территории с децентрализованным водоснабжением водоразбор осуществляется из индивидуальных скважин и приусадебных колодцев.

Централизованная система водоснабжения п. Светлый включает в себя:

водозабор, расположенный в северо-западной части поселка, включающий в себя артезианские скважины (5 действующих и 3 недействующие). Действующие скважины: скважина № 906 производительностью 8 м3/сут, скважина № 907 производительностью 9 м3/сут, скважина № 916 производительностью 35 м3/сут, скважина № 920 производительностью 25 м3/сут, скважина № 922 производительностью 50 м3/сут. Общая производительность 127 м3/сут;

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1-го пояса соблюдается.

Сети водопровода выполнены из стальных труб диаметром 50-200 мм протяженностью 27,8 км.

Промплощадка № 1 расположена северней п. Светлый. На территории действует централизованная система водоснабжения, включающая в себя:

водозабор, включающий в себя действующие скважины для забора воды: № 909 производительностью 12 м3/сут, № 910 производительностью 24 м3/сут,  № 911 производительностью 28 м3/сут;

резервуары чистой воды (2 штуки);

насосную станцию второго подъёма;

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Качество воды скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сети водопровода выполнены из стальных труб диаметром 108 мм протяженностью 0,8 км.

Промплощадка № 2 расположена северо-западней п. Светлый. На территории действует централизованная система водоснабжения, включающая в себя:

водозабор, включающий в себя действующие скважины для забора воды: № 901 производительностью 15 м3/сут, № 902 производительностью 18 м3/сут, № 903 производительностью 25 м3/сут, № 904 производительностью 10 м3/сут;

резервуар чистой воды;

насосная станция второго подъема;

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Качество воды скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сети водопровода выполнены из стальных труб диаметром 52-159 мм протяженностью 2,0 км.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения в п. Светлый установил наличие следующих особенностей:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, качество воды которых не соответствует питьевым требованиям;

отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

имеется высокий износ водопроводных сетей;

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на первую очередь требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

#### Водоотведение (канализация)

На территории п. Светлый действует комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, среднеэтажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть территории занятой под производственную застройку. С остальной территории организовано децентрализованное водоотведение. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на поселковые насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

На территории п. Светлый действует четыре канализационных насосных станций.

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены за южной границей жилой зоны населенного пункта. КОС предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадка. Сброс очищенных сточных вод осуществляется по безнапорному коллектору из стали диаметром 250 мм в старицу р. Пунга.

Производительность существующих КОС составляет 602,8 м3/сутки. Проектная мощность станции 700 м3/сутки. На сегодняшний день КОС не выполняют свою функцию по очистке воды. Требуется реконструкция существующих очистных  сооружений.

Канализационные сети выполнены из чугунных, стальных труб диаметром 150-350мм, общей протяженностью 15,53 км.

Промплощадка № 1 расположена северней п. Светлый. На территории действует централизованная система водоотведения, включающая в себя:

две канализационные насосные станции;

напорный и безнапорный коллекторы.

Промплощадка № 2 расположена северо-западней п. Светлый. На территории действует централизованная система водоотведения, включающая в себя:

канализационные очистные сооружения;

три канализационные насосные станции;

напорный и безнапорный коллекторы.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

канализационные очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод;

территория жилой застройки попадает в границы санитарно-защитной зоны существующих КОС;

имеется высокий износ сетей водоотведения;

отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

ликвидацию существующих канализационных очистных сооружений и строительство новых с исключением наложения санитарно-защитной зоны на территорию жилой застройки.

#### Теплоснабжение

Система теплоснабжения п. Светлый централизованная.

Основными источниками централизованного теплоснабжения являются две котельных.

Котельная № 1, мощностью 20,0 Гкал/ч с 10 котлами КВЗГ-2, снабжает теплом жилую, общественную и административную застройку населенного пункта. В 2004 г. была проведена ее реконструкция, с заменой шести котлов. Присоединенная нагрузка на отопительная - 3,19 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 1,08 Гкал/ч.

Котельная № 2 Пунгинского ЛПУ МГ, мощностью 6,0 Гкал/ч с 2 котлами CIMAC-3, снабжает теплом коммунально-складскую зону.

Обе котельные работают на природном газе.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двух- и четырехтрубная – тупиковая, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С, на горячее водоснабжение - 60 °С. Общая протяженность распределительных тепловых сетей от котельных составляет 10,1 км.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения в п. Светлый установил наличие следующих особенностей:

реконструкция котельной № 1 была проведена в 2004 г.;

имеется высокий износ тепловых сетей.

Для повышения надёжности и эффективности работы системы теплоснабжения п. Светлый необходимо проведение мероприятий по модернизации и замене оборудования котельных и тепловых сетей, обеспечению приборного учета производства тепловой энергии.

Кроме того на промышленных площадках расположенных северней и северо-западней п. Светлый находятся три промышленных котельных.

Котельная №3, мощностью 5,5 Гкал/ч с двумя котлами VITOMAХ-200 снабжает теплом производственную и коммунально-складскую зону.

Котельная №4, мощностью 1,38 Гкал/ч с двумя котлами КВаС-0,8 снабжает теплом производственную и коммунально-складскую зону.

Котельная №5, мощностью 7,2 Гкал/ч с 4 котлами ВВД-1,8 снабжает теплом производственную и коммунально-складскую зону.

Все промышленные котельные работают на природном газе.

#### Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Светлый децентрализованная.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от дизельной электростанции (ДЭС), расположенной на территории муниципального образования.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется по фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ. Материал - голый провод, железобетонные опоры.

На территории поселения расположена строящаяся понизительная подстанция ПС 110 кВ "Пунга".

Также по территории поселения проходит высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ, по которой будет осуществляться электроснабжение ПС 110 кВ "Пунга".

На территории поселения располагаются 4 трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 6/0,4 кВ различной мощности.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 6 кВ – 21,7 км;

ЛЭП 110 кВ – 5,8 км.

п. Светлый

Система электроснабжения п. Светлый децентрализованная.

Электроснабжение п. Светлый осуществляется по воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ от ДЭС, расположенной на территории сельского поселения.

На территории п. Светлый располагаются 12 трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ мощностью от 160 до 400 кВА. От ТП-10/0,4 кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением детского сада, школы и больницы.

Общая протяжённость линий электропередачи напряжением 10 кВ, проходящих по территории поселка, составляет 5,9 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения Светлый выявил ряд недостатков, в частности:

децентрализованное электроснабжение поселения;

распределительная сеть имеет номинал напряжения 6 кВ, что не экономично;

оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

длительный срок службы опор и проводов ЛЭП привел к их эксплуатационному износу.

#### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей п. Светлый осуществляется природным газом от  газораспределительной станции ГРС "Светлый", расположенной в южной части населенного пункта. На ГРС природный газ подается по газопроводам-отводам от магистрального газопровода высокого давления (МГВД), первой категории (7,5 МПа), диаметром 68 мм.  Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории муниципального образования поселка Светлый, составляет 33,6 км.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая, состоящая из газопроводов высокого давления и газопроводов низкого давления:

от ГРС "Светлый" запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 79-114 мм., общей протяженностью 3,1 км, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) коммунально-бытовых потребителей (находящимся в южной и центральной частях поселка) и запитываються газопроводы низкого давления (0,005МПа);

от ГРП так же  запитываются газопроводы низкого давления  диаметром 50-89 мм, общей протяженностью 4,2 км, подводящие газ к жилой застройке;

Всего на территории п. Светлый установлено 3 газорегуляторных пункта различного типа исполнения.

Общая протяженность распределительных газопроводов города составляет 7,1 км. Материал газопроводов – сталь. Распределительные газопроводы высокого давления  проложены подземно, низкого давления - надземно.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по смешанной схеме (кольцевые и тупиковые газопроводы). Надежность системы газораспределения обеспечивается закольцованными газопроводами низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

На территории п. Светлый природный газ используется для нужд:

приготовление пищи для малоэтажной жилой застройке;

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной   жилой застройке;

в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных).

Анализ современного состояния системы газоснабжения выявил, что централизованным газоснабжением обеспечены не  все потребители жилой застройки.

Проектом необходимо обеспечить централизованное газоснабжение застраиваемых и планируемых под застройку территорий.

#### Связь

Поселок Светлый телефонизирован.  Автоматическая телефонная станция (АТС) установлена в центре поселка по ул. Набережная. Номерная емкость  АТС- 1000 номеров. В качестве межстанционных сетей связи (МСС) используются радиорелейные  линии связи и кабельные линии связи общей протяженностью 0.5 км. Для сети мобильной связи рядом с АТС установлено  антенно - мачтовое сооружение. Всего на территории сельского поселения Светлый установлено 6 антенно-мачтовых сооружений. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи протяженностью 3 км.

По улице Первопроходцев установлен узел спутниковой связи.

Принятие телевизионного сигнала  обеспечивается от антенно-мачтового сооружения установленного на территории сельского поселения Светлый.

Операторами, оказывающими услуги по трансляции программ телевидения и радиовещания населению п. Светлый, является: филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал ФГУП «РТРС» «Урало-Сибирский региональный центр»). Охват населения ТВ программами: "Первый канал"(99,7%), "Россия-1"(99,2%), "Россия - К(63,1%),"Россия - 2"(27,3%).

Для пользования услугами интернет на территории города организованны пункты коллективного доступа (ПКД), а также через операторов сотовой связи. Основным оператором, предоставляющим услугу, является ФГУП «Почта России».

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций п. Светлый обеспечивают необходимый уровень обслуживания и соответствует требованиям развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации.

В перспективе необходимо  выполнить строительство сетей связи в планируемых под застройку территорий.

### Экологическое состояние

#### Атмосферный воздух

В пределах рассматриваемой территории основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельные хозяйства предприятий газодобычи, котельные, резервуары ГСМ, аварии на нефтепромыслах и магистральных нефте- газопроводах.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, вносят такие вещества: бенз(а)пирен,  взвешенные вещества, формальдегид  и фенол, среднегодовые и максимальные концентрации, которых превышают ПДК.

В границах лицензионных участков состояние атмосферного воздуха в течение всего периода наблюдений (2008-2011 гг) удовлетворительно. Содержания определяемых веществ в большинстве случаев составили десятые и сотые доли ПДК. В единичных случаях (в подфакельных зонах), зафиксированы превышения ПДК по оксиду азота, диоксиду и оксиду углерода, саже.

Источником загрязнения атмосферного воздуха  также является автотранспорт. Топливом является неэтилированный бензин и дизтопливо. Выхлопные трубы автомашин являются источниками выбросов в атмосферу окислов азота, серы, углерода, углеводородов.

Источник теплоснабжения поселка Светлый – котельная № 1 с мощностью 23,3 МВт, работает на природном газе и расположена на территории коммунально-складской зоны. Высота труб – 25 м.

В летний период вырабатываемое тепло расходуется только на горячее водоснабжение, в зимний период резко возрастает количество выбросов от сжигания топлива (сернистый ангидрид и окислы азота).

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону, которая должна отделять предприятие от жилой застройки.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Расположенные в настоящее время на территории сельского поселения и посёлка Светлый объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | Территория сельского поселения |  |
|  | Свалка | 1000 |
|  | Объекты по добыче природного газа (кусты скважин) | 1000 |
|  | Компрессорная станция | 700 |
|  | Вертолетная площадка | 300 |
|  | Территория ООО "Приобьтрубопроводстрой | 100 |
|  | Карьер | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 100 |
|  | Коммунально-складские территории | 50 |
|  | Территория посёлка Светлый. |  |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150 |
|  | Склад ГСМ | 100 |
|  | Территория ООО "РемСтройГаз" | 100, 50 |
|  | Территория Югорское УТТиСТ, АЗС | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Коммунально-складские территории | 50 |
|  | Канализационные насосные станции | 15, 20 |

В  санитарно-защитных зон, установленных от газодобывающих скважин, канализационных очистных сооружений расположена жилая застройка, что не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

#### Водный бассейн

В соответствии с  данными "Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2011 году",   анализ результатов наблюдений за состоянием поверхностных вод в границах лицензионных участков недр в первом квартале 2011 г. показал, что стабильными загрязнителями остаются железо общее, марганец, медь.

Отмечается рост содержания тяжелых металлов в поверхностных водах за исключением свинца и хрома. Связано это с поступлением болотных вод, содержащих значительное количество соединений металлоорганических комплексов и влиянием аварийных разливов на водоводах.

Территория поселка Светлый располагается на южном и западном берегах озера Ун-Мухынтув.

Со всех сторон к территории поселка примыкают болота. Большая часть болот – верховые.Территория значительно обводнена. Колебания отметок грунтовых вод составляет 0,3-7,5 м.

Основным источником загрязнения озера являются несанкционированные постройки на его берегу без централизованной канализации.

Система канализации раздельная, канализационные стоки от жилого сектора сбрасываются на КОС.

#### Почвенный покров и лесной фонд

Почвы рассматриваемой территории в связи с заболоченностью таежных ландшафтов (почвы торфяного ряда) отличаются значительным содержанием органического вещества, которое составляет 8,8-13,9% (в отдельных случаях - 97%). Это определяет повышенную сорбционность и способность к аккумуляции тяжелых металлов (железа, марганца, никеля и цинка). Фоновые значения этих металлов близки или даже превышают ПДК.

Большинство загрязняющих веществ определяемых в почвах находятся в пределах установленных нормативов.

Основными источниками загрязнения почв сельского поселения являются:

места размещения ГСМ (при снеготаянии и во время паводков происходит загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами);

выбросы загрязняющих веществ котельными (сернистый ангидрид и окислы азота);

отходы строительного производства;

несанкционированные свалки отходов всех видов.

Неорганизованное передвижение строительной техники в обход существующих дорог уничтожает  почвенный и растительный покров, на временных дорогах образуются  очаги эрозии;

В границах сельского поселения имеются значительные территории с нарушенным рельефом: пустыри, овраги, раскорчевки.

### Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" образовано и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Светлый.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

На территории сельского поселения Светлый действуют следующие муниципальные правовые акты в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки:

1) Решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 15.10.2005 № 2 "О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Светлый". Указанное Положение определяет перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, участников публичных слушаний, а также порядок назначения, подготовки, проведения публичных слушаний и оформления их результатов.

2) Постановление администрации сельского поселения Светлый от 22.06.2011 № 17 "Об утверждении положения "О сохранении объектов культурного наследия сельского поселения Светлый", основными задачами которого являются:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории поселения;

- обеспечение использования памятников истории и культуры в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- обеспечение популяризации объектов культурного наследия.

3) Постановление администрации сельского поселения Светлый от 13.12.2010 № 33 "Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Светлый". Правила благоустройства устанавливают единые и обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и содержания территорий в границах сельского поселения Светлый, в том числе требования к установке и содержанию малых архитектурных форм, содержанию жилых домов, зданий и сооружений, строительных площадок, инженерных сооружений и коммуникаций, улиц, эксплуатации транспортных средств, а также к уборке территорий. Органом, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства, определена администрация поселения.

4) Постановление администрации сельского поселения Светлый от 13.12.2010 № 34 "Об утверждении Положения о порядке сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения Светлый" , которое устанавливает порядок обращения с отходами на территории сельского поселения Светлый и представляет собой комплекс мероприятий по организации сбора и вывоза отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

На территории сельского поселения Светлый отсутствуют иные муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, а также муниципальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

В подобных условиях органам местного самоуправления  сельского поселения довольно трудно эффективно реализовывать принадлежащие им полномочия в области градостроительства и земельно-имущественных отношений.

На данном этапе главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения Светлое являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение изменений в правила землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории.

Кроме того необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов следующей тематики:

состав и порядок подготовки генерального плана поселения;

состав и порядок подготовки местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

порядок подготовки документации по планировке территории органами местного самоуправления поселения;

порядок расследования случаев нарушений законодательства о градостроительной деятельности.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения

### Современное функциональное использование территории сельского поселения (современное состояние, анализ реализации действующего генерального плана)

Утвержденный генеральный план сельского поселения Светлый устанавливает функциональное зонирование территорий сельского поселения и населённого пункта, входящего в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур. Недостатком является то, что проект выполнен без учёта топографической съёмки, в связи с этим невозможна реализация ряда проектных решений.

Населенный пункт имеет правильное зонирование: на западе располагаются промышленные территории, на востоке - жилые. Между жильем и промышленными территориями есть зеленый коридор, обеспечивающий санитарно-защитную зону.

### Предложения по функциональному зонированию территории

В границах поселения за пределами границ населённого пункта установлены  следующие функциональные зоны:

зона транспортной инфраструктуры;

зона природного ландшафта;

территорий, покрытых лесом и кустарником;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона акваторий;

инженерной инфраструктуры;

зона коммунально-складского назначения;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

зона добычи полезных ископаемых;

зона складирования и захоронения отходов.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

В северо-западной части сельского поселения расположены территории производственных и коммунально-складских зон, а так же зона добычи полезных ископаемых.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов выполнено с соблюдением санитарно-защитных, технологических и противопожарных требований.

Проектом предусмотрено закрытие действующей свалки твердых бытовых отходов. За границами населённого пункта предусмотрено размещение полигона утилизации твердых бытовых отходов.

Зоны инженерной инфраструктуры, производственного и коммунально-складского назначения сосредоточены в северо-западной части сельского поселения Светлый.

Восточнее полигона утилизации ТБО строится понизительная подстанция "Пунга". Южнее поселка Светлый расположен карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н.Тагил. Северо-западнее территории СПХГ ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" предложены к размещению производственные и коммунально-складские площадки для нужд данного предприятия. Так же размещены площадки под строительство кустов эксплуатационных скважин на СПХГ ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК".

Основные внешние транспортные связи осуществляются воздушным путем.

Генеральным планом в границах населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

зона индивидуальной жилой застройки;

зона малоэтажной жилой застройки;

зона среднеэтажной жилой застройки;

зона общественно-делового назначения;

зона коммунально-складского назначения;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона природного ландшафта;

территорий, покрытых лесом и кустарником;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона озелененных территорий общего пользования;

зона ритуального назначения;

добычи полезных ископаемых;

зона акваторий.

Посёлок Светлый.

Основными решениями генерального плана определены территории для размещения общественно-деловой зоны, зоны инженерной инфраструктуры, размещение и упорядочение   жилых зон на расчетный период, а так же размещение жилых зон за расчетный срок. Расчетная численность населения п. Светлый составляет 1900 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. 	Структурный каркас сформирован улицами Набережная, Первопроходцев, Песчанная, Новая, Таежная, Дачная, Газовиков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. В южной и юго-западной части населенного пункта запроектированы кварталы с индивидуальной жилой застройкой, а так же кварталы с индивидуальной жилой застройкой за расчетный срок. За ул. Таежной предлагается так же разместить квартал индивидуальной жилой застройки за расчетный срок.

Генеральным планом предложено сохранение существующего кладбища в юго-восточной части населенного пункта без расширения.

Таким образом, существующая планировочная структура поселка Светлый в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования, а также формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Размещение инженерных, производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарных норм. К переносу запланированы территории канализационных очистных сооружений южнее от существующей  территории на 320 м, что обеспечит соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов до жилой застройки. Рядом с канализационными очистными сооружениями предложены к размещению гаражи индивидуального транспорта. В западной части поселка предложено разместить водопроводные очистные сооружения рядом с котельной. Проектом предлагается реконструкция недействующей базы ОРСа под коммунально-складскую территорию. Возле территории склада ГСМ и АЗС запроектирована площадка под станцию техобслуживания.

Граница сельского поселения (СП) Светлый сохраняется в соответствии с установленной в 1991 года границей СП. Также генеральным планом предложено сохранить существующую границу поселка Светлый без изменений.

### Планировочная организация территории

В составе генерального плана поселка Светлый разработана планировочная организация территории и установлены границы планировочных элементов.

Зонирование выполняется на основе планировочной структуры населенного пункта и включает в себя следующие элементы:

населенный пункт;

планировочный район;

планировочный микрорайон;

планировочный квартал.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются границей населенного пункта, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами. В границе населенного пункта поселок Светлый сформирован один планировочный район, границы которого совпадают с проектной границей населенного пункта (01).

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. В составе планировочного района 01 сформированы планировочные микрорайоны, границы которых установлены по основным улицам и по границе населённого пункта. В поселке Светлый сформировано 4 планировочных микрорайона (01:01, 01:02; 01:03, 01:04).

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, границами земельных участков линейных объектов и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент планировочной структуры.

В посёлке Светлый сформировано 19 планировочных кварталов. Каждый из планировочных элементов имеет кодовое обозначение с целью формирования электронной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Обязательным условием при формировании планировочной организации территории является то, что границы всех территориальных образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена. Такой порядок обеспечивает последовательность выполняемых действий и преемственность управленческих градостроительных решений.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.

Существующий общественный центр расположен в створе улиц Набережная и Первопроходцев. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства новых объектов. Проектом предусмотрено строительство нового здания школы, спортивной площадки, размещение на территории школы внешкольных учреждений, а так же реконструкция существующего здания школы с размещением детского сада. Планируется к строительству крытый рынок.

По проекту запланировано строительство участкового пункта полиции по улице Набережная.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Жилищный фонд

Генеральным планом предусмотрено:

упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки;

вынос жилищного фонда, размещенного в санитарно-защитных зонах производственных объектов.

снос ветхих и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания.

На конец расчетного срока площадь жилых зон п. Светлый должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению), в том числе:

среднеэтажной жилой застройки – 1,2 га (3% от общей площади жилых зон) – рост на 9% по отношению к существующему периоду;

малоэтажной жилой застройки – 16,0 га (40%) – сокращение на 8%;

индивидуальной жилой застройки – 23,3 га (57%).

Общий объем проектного жилищного фонда при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м на человека, должен составить 56,3 тыс. кв. м. (рост на 44% по отношению к существующему положению), в том числе по типам жилой застройки:

среднеэтажной жилой застройки – 7,3 тыс. кв. м (13% от общего объема жилищного фонда);

малоэтажной жилой застройки – 35,1 тыс. кв. м (62%);

индивидуальной жилой застройки – 13,9 тыс. кв. м (25%).

При этом градостроительная емкость территории должна составить 1900 человек. Объем жилищного строительства ориентировочно должен составить не менее 17,5 тыс. кв. м.

Плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить 3 человека на га и 47 человек на га соответственно.

Также генеральным планом предусмотрен снос 3-х жилых домов (1 одноквартирный и 2 многоквартирных жилых дома), из которых один является недействующим. Общий объем сносимого жилищного фонда составит 0,6 тыс. кв. м (Таблица 7).

Таблица 7 Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока

| Статус жилищного фонда | Объем жилищного фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- |
| Сохраняемый действующий жилищный фонд | 38,8 |
| Проектируемый жилищный фонд | 17,5 |
| Сносимый жилищный фонд, в т.ч. | 0,6 |
| Сносимый действующий жилищный фонд | 0,4 |
| Сносимый недействующий жилищный фонд | 0,2 |

Таким образом, можно сделать следующие выводы по жилищной сфере сельского поселения Светлый:

площадь жилых зон к концу расчетного срока должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению);

новое жилищное строительство составит не менее 17,5 тыс. кв. м;

общий объем жилищного фонда должен составить  порядка 56,3 тыс. кв. м, что  на 44%  больше существующей площади;

плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить - 3 человека на га и 47 человек на га соответственно;

средняя жилищная обеспеченность должна составить не менее 30 кв. м на человека. что на 11% больше существующей средней жилищной обеспеченности.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами (Таблица 3) исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей п. Светлый в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

снос зданий объектов социальной сферы, не соответствующих архитектурно-планировочным решениям или не функционирующих по назначению;

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории с использованием результатов демографического прогнозирования и приведен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Расчет обеспеченности населения в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (численность населения – 1900 человек)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующая мощность (проектная) | Сохраняемая мощность | Требуемая мощность на конец 2032 года | Дефицит на конец 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 140 | 140 | 177 | -37 |
| 2 | Школьные учреждения | мест | 190 | 190 | 217 | -27 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 57 | 57 | 97 | -40 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 46 | 46 | 34 | 12 |
| 5 | Больничные учреждения | коек | 3 | 3 | 26 | -23 |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аптека | объект | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 2154 | 2154 | 3705 | -1551 |
| 9 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 143 | -143 |
| 10 | Спортивные залы | кв. м общей площади | 1319 | 1319 | 665 | 654 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 11 | Клубы | мест | 300 | 300 | 285 | 15 |
| 12 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Предприятия торговли |
| 13 | Магазины | кв. м торг. площ. | 930 | 930 | 570 | 360 |
| 14 | Рынок | кв. м торг. площ. | 0 | 0 | 57 | 173 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 60 | 60 | 57 | 3 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 15 | 15 | 13 | 2 |
| 17 | Прачечная | кг белья в смену | 0 | 0 | 114 | -114 |
| 18 | Химчистка | кг вещей в смену | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 19 | Баня | мест | 0 | 0 | 13 | -13 |
| Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Отделение банка | операционная касса | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 23 | Гостиницы | мест | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо | депо/автомобиль | 2 | 2 | 2 | 0 |

Примечание:

- мощность определена экспертным путем

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов, запланированных генеральным планом к размещению:

Первоочередное освоение

внешкольное учреждение на 40 мест;

МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) на 164 учащихся.

спортивная площадка общей площадью 1,6 тыс. кв. м;

Расчетный срок

крытый рынок торговой площадью 500 кв. м;

участковый пункт полиции (вынос из старого здания);

бассейн площадью 145 кв. м зеркала воды.

Помимо этого предусматривается снос  недействующих зданий школьных мастерских и  объекта торговли  торговой площадью 50 кв. м.

### Отраслевая специализация

Территория МО

На территории сельского поселения Светлый к концу расчетного срока генеральным планом определены четыре производственные площадки под размещение следующих объектов:

промплощадка СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК";

объект СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК";

площадка временного хранения торфа СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК";

объект инфраструктуры промбазы СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК".

Типы зон, составляющие территорию муниципального образования к концу расчетного срока не изменятся.

п.Светлый

Генеральным планом предусмотрена реконструкция территории недействующей базы ОРСа под территорию коммунально-складского назначения.

Типы зон, составляющие территорию населенного пункта к концу расчетного срока не изменятся.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт.

Генеральным планом предлагается выполнить строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с дорожной одеждой капитального типа IV категории, общей протяжённостью 10,4 км в границах сельского поселения. Данные дороги предназначены для круглогодичного подъезда к промышленным объектам (расчетный срок).

Существующие автомобильные дороги и  объекты автомобильного транспорта не затронутые строительством сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При анализе транспортной системы поселка были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри поселка предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с таблицей 28 РНГП ХМАО-Югры введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного движения на отдельных участках назначены:

главная улица с шириной проезжей части 8,0 м;

улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;

улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 6,0 м;

проезд с шириной проезжей части 6,0 м.

В соответствии с требованиями таблицей 28 РНГП ХМАО-Югры для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части которая зависит от категории улиц и изменяется от 1,5 до 1,0 м. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / кв.м. | 11,1/73200 |
| в том числе по категориям: главные улицы; улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; проезды. | км / кв.м. км / кв.м. км / кв.м. км / кв.м. | 3,2(1,1)/25700 1,0/6100 3,4(0,3)/20300 3,5/21100 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории сельского поселения Светлый на конец расчетного срока планируется проживание 1900 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями на расчетный срок составляет 300 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка   единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП ХМАО-Югры.

Согласно п. 3.5:

потребность в АЗС составляет 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной застройке (1561чел.), потребность в местах постоянного хранения автотранспорта составляет 423 машино-мест.

Генеральным планом предусмотрено строительство:

СТО мощностью 3 поста;

гаражей индивидуального транспорта вместимостью 430 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителей поселка, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

Объекты автомобильного и воздушного транспорта не затронутые строительством сохраняются.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги общего пользования местного значения с дорожной одеждой капитального типа IV категории, общей протяжённостью 10,4 км в границах сельского поселения. Данные дороги предназначены для круглогодичного подъезда к промышленным объектам.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 3,2 км;

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 1,0 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 3,4 км;

проезды, общей протяженностью 3,5 км.

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территорий поселка предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами поселка. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Развитие инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На территории сельского поселения Светлый проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения с устройством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, с использованием в качестве источника водоснабжения подземных вод.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения населенного пункта относится к третьей категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с таблицей 1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды п. Светлый представлен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Водопотребление п. Светлый

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел (расчетный срок) | Норма водопот-ребления, л/сут*чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ванными с централизованным горячим водоснабжением | 1900 | 230 | 437,00 | 524,40 |
|  | Расход воды на полив территории |  | 50 | 95,00 | 114,00 |
|  | Неучтенные расходы, 20% | - | - | 87,40 | 104,88 |
| Итого по п. Светлый: | 619,40 | 743,28 |

На территории п. Светлый предусматривается размещение водопроводных очистных сооружений. Общая производительность водозаборных сооружений принимается с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций (ВОС) – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Проектируемые сети предлагается выполнить из полимерных трубопроводов, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Таким образом, для развития централизованной системой водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества в п. Светлый необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водопроводных очистных сооружений общей производительностью 800 м3/сут;

строительство водопроводной сети до проектируемых канализационных очистных сооружений из полимерных труб в двух трубном исполнении диаметром 159 мм, общей протяженностью 1,4 км;

ликвидация недействующих скважин (№ 908, № 913, № 915) с обязательным их тампонированием в связи с отсутствием участия в водоснабжении поселка.

Для развития системы водоснабжения на территории промплощадки № 1 сельского поселения Светлый проектом предусмотрена ликвидация недействующей скважины (№ 912) с обязательным ее тампонированием в связи с отсутствием участия в водоснабжении площадки.

Для развития системы водоснабжения на территории, расположенной между промплощадками № 1 и № 2 сельского поселения Светлый, проектом предусмотрено строительство водозаборных сооружений СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", представленного артезианскими скважинами для забора воды.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

проектируемые водопроводные очистные сооружения – 1 объект;

проектируемые магистральные водопроводные сети – 1,4 км;

проектируемый куст артезианских скважин – 1 объект.

### Водоотведение (канализация)

При разработке проектных решений учтены требования РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На территории п. Светлый проектом предусматривается развитие существующей системы водоотведения (централизованной практически для всей территории поселка, децентрализованной для большей части индивидуальной жилой застройки).

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, осуществить в септики заводского изготовления и герметичные выгребы. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные за южной границей жилой застройки в п. Светлый. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 4 км.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на поселковые насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе проектных напорных коллекторов будут поступать на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС), расположенных за южной границей жилой территории населенного пункта. Транспортировка очищенных сточных вод будет осуществляться по напорному коллектору до места сброса в старицу р. Пунга.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории п. Светлый, составляет 629,28 м3/сут.

Для развития системы водоотведения и улучшения экологической обстановки п. Светлый проектом предусмотрен ряд мероприятий.

ликвидация существующих КОС;

строительство новых КОС, предусматривающих механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, производительностью 700 м3/сут;

строительство напорного коллектора в двух трубном исполнении от существующей КНС до проектируемых КОС из полимерных труб диаметром 159 мм, общей протяженностью 1,4 км;

строительство напорного сбросного коллектора из полимерных труб диаметром 159 мм, протяженностью 0,6 км.

отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичные выгреба и септики.

Для обеспечения надежности работы комплекса КОС, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект;

проектируемые канализационные сети – 2,0 км.

Размещение на территории п. Светлый вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населённого пункта, с учётом перспектив его развития;

повысить комфортность условий проживания за счёт ликвидации существующих КОС, а также установки герметичных выгребов и септиков;

улучшить качество очистки сточных вод с доведением их до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на окружающей природной среде;

повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

### Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий» для п. Светлый.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,0 (С.

Продолжительность отопительного периода - 261 суток.

Проектом предусмотрено сохранение системы централизованного теплоснабжения от существующих котельных.

Расчетная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения от котельных составит 4,95 Гкал/ч (16428 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию  4,31  Гкал/ч (11573 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,64 Гкал/ч (4855 Гкал/год).

С учетом потерь собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях тепловая нагрузка составит 5,31 Гкал/ч (17620 Гкал/год).

Необходимым условием энергосберегающей политики является поэтапная плановая замена изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение тепловых потерь. Реконструкцию существующих и прокладку новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных котлов. Топливом является природный газ. Тепловая нагрузка индивидуальной жилой застройки составит 1,25 Гкал/ч (4448 Гкал/год).

Теплоснабжение промышленных площадок расположенных северней и северо-западней п. Светлый остаётся от существующих промышленных котельных.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта нагрузок приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Расчет тепловых нагрузок п. Светлый

| № | Наименование здания | Этаж- ность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | 4 | 7320 | 0,4065 | 0,0000 | 0,0960 | 0,5025 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 3 | 35400 | 2,0749 | 0,0000 | 0,4643 | 2,5392 |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 2 | 15830 | 1,0057 | 0,8252 | 0,0760 | 1,9069 |
| Всего от централизованного теплоснабжения | 3,487 | 0,825 | 0,636 | 4,949 |
| Децентрализованное теплоснабжение |
| Индивидуальная жилая застройка от газовых котлов | 1 | 13850 | 1,0682 | 0,0000 | 0,1816 | 1,2498 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление п. Светлый составляет 6,56 Гкал/час (22068 Гкал/год).

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всём цикле производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ-изоляциии), наладка тепловых сетей, использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

### Электроснабжение

Проект электроснабжения территории сельского поселения Светлый разработан с учетом действующих НГП Ханты-Мансийского автономного округа.

На расчетный срок проектом предусматривается создание централизованной системы электроснабжения.

Перевод нагрузки на строящуюся ПС 110 кВ "Пунга" осуществить после ввода ее в работу. Также рекомендуется перевести распределительную сеть на напряжение 10 кВ.

Схемой территориального планирования Березовского района на территории сельского поселения Светлый предусмотрено строительство воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 2,9 км.

Передача мощности от ПС до проектируемых и сохраняемых трансформаторных подстанций сельского поселения  Светлый осуществляется по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих в границах сельского поселения, составит:

ЛЭП 10 кВ   – 24,5 км;

ЛЭП 110 кВ – 8,7 км;

п. Светлый

Проектом предусмотрено создание централизованной системы электроснабжения п. Светлый. Электроснабжение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ от строящейся ПС 110 кВ "Пунга", расположенной на территории сельского поселения, после ввода ее в работу.

В связи с изменением планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Светлый генеральным планом предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВ.

На первую очередь проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,7 км;

реконструкция существующей КТП №16 с увеличением мощности до 250 кВА.

На расчетный срок:

строительство проектной воздушной линии напряжением 110 кВ протяженностью 1,9 км в границах поселка;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 4,1 км;

строительство 3-х проектных трансформаторных подстанций для электроснабжения потребителей существующих и новых планировочных кварталов;

реконструкция существующих КТП №12 и КТП № 15, выработавших нормативный срок службы.

На территории п. Светлый находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспечения надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением:

учреждений здравоохранения, образования и воспитания (больница, школа, детский сад), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых, взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку и мощность проектных трансформаторных подстанций, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению приведен ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Расчет суммарной электрической нагрузки по сельскому поселению Светлый

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Светлый |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 38132 | 0,0102 |  | 0,9 | 350,1 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 10891 | 0,02 |  | 0,9 | 196 |
| 3 | Административная застройка |  | 2102 |  | 94,6 | 0,6 | 420,5 |
| 4 | ВОС, КОС, КНС, НС | 150 |
| Итого по населенному пункту: | 1116,6 |
| Итого по сельскому поселению: | 1116,6 |

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 1,12 МВт, с учетом транспортировочных потерь общая нагрузка составит 1,23 МВт.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 2,9 км;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 4,8 км;

строительство 3 проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100 - 400 кВА;

реконструкция 3 трансформаторных подстанций ТП 6/0,4кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой.

### Газоснабжение

При разработке раздела учтены требования РНГП ХМАО-ЮГРЫ.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения потребителей п. Светлый. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Мощности существующей ГРС,  находящейся  в южной части п. Светлый,  достаточно для обеспечения газом потребителей поселка на расчётный срок в полном объеме.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения путём подачи природного газа на застраиваемые и планируемые к застройке территории. Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

строительство газорегуляторного пункта в западной части поселка по улице Набережная;

строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа)  диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,5 км.

Газораспределительная система сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы среднего и низкого давления. По числу ступеней регулирования давления газа  предусмотрена  3-х ступенчатая газораспределительная система, состоящая из газопроводов высокого давления II категории,  газопроводов среднего  и низкого давления.

Проектные газопроводы среднего давления проложить подземно, материал газопроводов – сталь.

Существующие сети газораспределения, проходящие  по территории поселка, протяженностью: магистральный газопровод высокого давления - 33,6км; высокого давления II категории - 3,1 км; низкого давления- 4,2 км сохраняются.

Существующие объекты газораспределения, одна газораспределительная станция и три газорегуляторных пункта,  сохраняются.

Проектом генерального плана предусмотрена установка объекта газораспределения (ГРП) с  расчетной мощностью  288 м3/ч.

В населенном пункте предусматривается следующее направление использования газа:

в качестве топлива на котельных;

на пищеприготовление,  отопление и горячее водоснабжение - для жилой застройки.

Расходы потребляемого газа определены исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение» и численности жителей города. Основные показатели газопотребления для потребителей различных категорий приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчёт газопотребления п. Светлый

| № п/п | Наименование потребителя газа | Кол-во проживаю- щих на расч. срок, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление | 1900 | 114 | 228000 |
| 2 | Котельная №1 |  | 686 | 6688750 |
| 3 | Котельная №2 |  | 750 | 2395875 |
| 4 | Индивидуальная малоэтажная жилая застройка (отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов) |  | 174 | 1761500 |
|  | Итого: |  | 1723 | 11074125 |

Годовое газопотребление п. Светлый составит 11 млн. м3/год.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

газорегуляторный пункт;

газопроводы среднего давления общей протяженностью 2,5 км.

Размещение на территории п. Светлый вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

обеспечить полный охват территории  централизованной системой газораспределения;

повысить надежность  и качество системы газораспределения;

обеспечить равномерный режим давления газа в сетях.

### Связь

При разработке раздела учтены требования РНГП ХМАО-ЮГРЫ.

Главная цель развития отрасли связи заключается в полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах. Основными направлениями развития являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности населения  – 1,9 тыс. человек, составит 760  абонентских номеров.

На территории п. Светлый  предлагается сохранение  АТС номерной емкостью на 1000 абонентских номеров.

Таким образом, для обеспечения системы связи на территориях, планируемых к застройке, необходимо выполнить:

строительство антенно-мачтового сооружения  по ул. Первопроходцев, вблизи узла спутниковой связи;

строительство кабельной канализации связи, общей протяженностью 1,3 км.

Существующие сети связи протяженностью 3 км сохраняются.

Мероприятие по развитию системы  связи предлагается в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории сельского поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Решениями генерального плана сохраняется основная часть промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов транспортной и инженерной инфраструктур расположенных на территории сельского поселения Светлый. Подлежат выносу канализационные очистные сооружения просёлка Светлый, санитарно-защитная зона которых накладывает ограничения на жилую застройку.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. (Таблица 14).

Таблица 14 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы предприятий и объектов

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты по добыче природного газа (кусты скважин) | 1000 |
|  | Компрессорная станция | 700 |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Вертолетная площадка | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150 |
|  | Склад ГСМ | 100 |
|  | Территория ООО "Приобьтрубопроводстрой" | 100 |
|  | Территория Югорское УТТиСТ | 100 |
|  | Территория Строительне управление №4 | 100 |
|  | Промплощадки СПХГ Пунгинского ЛПУМГ ФЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК", | 100 |
|  | Карьер | 300 |
|  | Территория ООО "РемСтройГаз" | 100, 50 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Станция технического обслужиаваия | 50 |
|  | Склад торфа | 50 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 50 |
|  | Канализационные насосные станции | 15, 20 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно дорустимых концентраций и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

Ширина водоохраных зон р. Малая Сосьва и р. Пунга установлена в размере 200 метров. Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в размере 50 м.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса на территориях  населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009  N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая полоса), предназначенные для общего пользования согласно ст. 6  Водного кодекса РФ. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В качестве источников водоснабжения на территории сельского поселения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

Для водозаборов и водопроводных систем хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основные мероприятия на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории сельского поселения проходят линии электропередачи напряжением 10 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 кВ и 110 кВ, устанавливаются в размере 10 и 20 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

Для проектируемых канализационных очистных сооружений расчётной производительностью  700 м. куб./сут. установлена санитарно-защитная зона в размере 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций  установлена в размере 15 и 20 м в зависимости от расчетной производительности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории сельского поселения  расположена компрессорная станция  «Пунгинская». Охранная зона от компрессорной станции устанавливается в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территории КС на  100 м  во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.

Санитарный разрыв от компрессорной станции устанавливается в размере 700 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения  проходят магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) , а также промысловые газопроводы, санитарные разрывы от МГВД установлены в размере 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарные разрывы от промысловых газопроводов установлены в размере 10 0м и150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарный разрыв от нефтепровода, пересекающего территорию сельского поселения в северной части установлен в размере 200 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зона для магистральных газопроводов высокого давления, промысловых газопроводов и нефтепровода установлены в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода в каждую сторону.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

На территории посёлка Светлый расположены котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал и понизительные подстанции.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Охрана окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города (газораспределительные станции, котельные, асфальто-бетонные заводы и т.д.);

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

вынос из жилой застройки  коммунальных, инженерных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы (предусматривается за расчетный срок перенос канализационных очистных сооружений п. Светлый на расстоянее обеспечивающее нормативный размер СЗЗ (150 м);

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Предусматривается ликвидация жилой застройки вблизи производственных предприятий и объектов ООО "Приобьтрубопроводстрой", Югорское УТТиСТ, территория строительного управление №4.

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории сельского поселения необходимо решение следующих основных задач:

полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных и поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоёмы города;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки подсланевых вод;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

модернизация системы водоотведения посёлка Светлый, строительство и реконструкция канализационных коллекторов;

строительство КОС производительностью до 700 м3/сут.

организация зон санитарной охраны для  источников питьевого водоснабжения;

благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать  местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и  коммунально-складских зон;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод  на территории сельского поселения  относятся:

создание  системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей посёлка и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек Пунга и озера Ун-Мухынтув;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается  ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

организация и обеспечение планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Важнейшей проблемой благоустройства сельского поселения является организация санитарной очистки территории.

В настоящее время санкционированная усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Необходимая в санитарном отношении утилизация отходов не происходит. Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках. Сбор вторичного сырья не производится.

Настоящим проектом предусмотрена плановая очистка территории сельского поселения с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов.

Предусматриваются следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

строительство полигонов ТБО  к северу от посёлка Светлый на месте действующей свалки и строительство полигона ТБО и ПО на территории Пкнгинского ПХГ;

проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО (включая уличный смет);

закрытие и проведение рекультивации действующей свалки, расположенной севернее посёлка;

обустройство контейнерных площадок в соответствии с  СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

закупка мусоровозов, приобретение новых подметально – уборочных машин;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждёнными приказом Департамента строительства автономного округа от 26.02.2009 N 31-НП, общее количество бытовых отходов образуемых в населенном пункте с учетом общественных зданий, составляет 600 кг/чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

Годовой объем образующихся отходов на территории сельского поселения  с учетом степени благоустройства территории и роста численности населения (1,9 тыс. человек) составит около 1,2 тыс. тонн или 5700 м³.

Предусматривается организация вывоза отходов с территории посёлка специальным автотранспортом на проектируемый полигон  ТБО.

Внедрение мусоросжигающих установок значительно уменьшит объем перерабатываемых отходов, что увеличит срок эксплуатации участка. При санитарной очистке рекомендуется применять контейнеры исключающие примерзание отходов к стенкам. Необходимо запретить вывоз жидких отходов на полигон ТБО и организовать их удаление на КОС.

Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений в составе полигона необходимо предусмотреть мощности по утилизации данных видов отходов. Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений целесообразно использовать специальные мусоросжигающие установки.

Обезвреживание трупов животных, их утилизация намечается в биотермической яме. Размещение скотомогильника планируется на территории полигона ТБО к северу от посёлка, на отдельном участке.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена  специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных  путей переработки.

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

На рассматриваемой территории преобладает подзона северной тайги.

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, произвести на склонах противоэрозионные посадки.

В соответствии с РНГП ХМАО-Югры нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на одного человека) следует принимать для сельских населенных пунктов - 6 м2/чел.

С учётом того, что в границах поселка Светлый большие участки заняты лесной растительностью естественного происхождения, которую можно использовать в рекреационных целях, обеспеченность зелёными насаждениями составляет около 1760 м2 на одного человека (при перспективной численности населения 1,9 тыс. человек).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного массива в центре поселка и вдоль берега озера);

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дорог;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Основные породы произрастающие на территории сельского поселения ель, сосна, берёза, а также кустарники водяника, багульник, голубика.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории сельского поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории сельского поселения расположены пожаро- и взрывоопасные объекты, на которых возможны чрезвычайные ситуации:

1. Пунгинское ЛПУ

Виды, возможное количество (тонн) опасного вещества участвующего в реализации чрезвычайных ситуациях:  газ природный 105,55 тонн; масло турбинное: 183,8 тонн.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год  -1:      на линейной части  МГ: 4,95∙10-3/1,86∙10-3 (1/год∙км) на КС:1,6∙10-4/7,2∙10-4

Показатель приемлемого риска, год  -1: 2,0∙10-5

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации: 2,37 км2.

Согласно декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов Пунгинского ЛПУ МГ,  ООО «Газпром трансгаз Югорск» и СНиПа 2.05.06.-85 «Магистральных газопроводов», территория поселка Светлый  в зону действия поражающих факторов, при возможной аварии на линейной части магистрального газопроводов Пунгинского ЛПУ МГ не попадает.

2. Пунгинское  ПХГ

Виды, возможное количество опасного вещества участвующего в реализации чрезвычайных ситуациях: газ природный  100 тонн.

В силу большой протяженности участков магистральных газопроводов, входящих в зону ответственности Пунгинской СПХГ и особенностей прокладки трассы, аварии на линейной части магистральных газопроводов могут представлять опасность, как для персонала СПХГ, так и для населения районов прокладки трассы.

Наибольший индивидуальный риск для персонала Пунгинской СПХГ характерен для линейных обходчиков – 3,6∙10-5 1/год.

Индивидуальный риск смертельного поражения  для персонала КС «Пунгинская», в случае реализации аварий на участках газопроводов, примыкающих к узлу подключения, составляет 4,05∙10-6  1/год.

Индивидуальный риск поражения пассажиров, а/транспорта  при авариях в местах пересечения трассы газопроводов с а/дорогами невысок и составляет 2,1∙10-7 1/год.

Индивидуальный риск поражения пассажиров авиатранспорта  составляет 7,2∙10-7 1/год.

Максимальный коллективный риск гибели людей будет наблюдаться в отношении пассажиров  а/транспорта в местах пересечения газопроводов автомобильных дорог 7,2∙10-5 1/год. Это обусловлено вероятностью попадания в зону действия поражающих факторов аварии большого количества людей (до 30 чел.) Максимальный коллективный риск гибели среди персонала Пунгинской СПХГ будет наблюдаться в отношении экипажа и пассажиров вертолета, при облете трасс газопроводов (7,4∙10-4 чел/год).

Вероятностные аварии на площадке КС «Пунгинская» представляют угрозу только для персонала КС. Риск населения полностью отсутствует вследствие удаления объекта от населенных пунктов и сторонних организаций не менее 2,5 км.

Анализ риска производственных площадок КС позволяет определить, что наибольший потенциальный (или территориальный) риск соответствует обслуживаемым территориям компрессорного цеха №1 (до 6,2∙10-4 – 8,8∙10-4 1/год).

Максимальный индивидуальный риск смертельного поражения персонала КС в случае реализации аварий на объекте наблюдается в отношении машинистов технологических компрессоров, в силу специальности, наибольшее количество времени находящихся в опасных зонах цехов. Наибольшая данная величина достигает на площадке №1 – 5,1∙10-5 1/год.

Максимальный коллективный риск гибели персонала КС (1,3∙10-3 чел/год) будет при реализации аварий в КЦ №1. Суммарный коллективный риск для персонала КС составит 2,16∙10-3 чел/год.

Анализ риска составляющих ПХГ позволяет определить, что вероятными ожидаются аварии на шлейфах газовых скважин в силу их большей протяженности (до 6,1∙10-31/год).

Наиболее опасными представляются аварии на газопроводах узлов переключений. Это обусловлено большим количеством трубопроводов и запорной арматуры, сложной пространственной ориентацией коммуникаций и достаточно высоким относительным временем пребывания персонала ПХГ в зонах действия вероятных аварий. При возникновении данных аварий ожидаемое количество смертельно пораженных составит до 2 человек. Частота возникновения аварий 3,5∙10-4/год.

Из объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению ЧС на территории населённого пункта расположены:

котельная;

электростанция;

водозабор.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения благополучная. Зон неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям нет. Сибиреязвенных захоронений нет. Заболеваний особо опасными инфекциями не зафиксировано.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с паспортом безопасности сельского поселения риски возникновения природных пожаров на территории населённого пункта п. Светлый  минимальны в связи с тем, что посёлок со всех сторон имеет преграды от распространения пожара: с юго-западной стороны населённый пункт ограничен автомобильной дорогой, с западной южной стороны - рекой Пунга, а с северной и восточной стороны - озером Ай-Мухынгтур и озером Ун-Мухин-Тув (Светлое).

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды и площадки (пирсы) для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество площадок (пирсов) принимается по согласованию с местными органами Государственной противопожарной службы из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоемов.

Пожарная охрана проектируемой территории обеспечивается пожарной частью, мощностью на 2 автомобиля, расположенной в п. Светлый.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

## п. Светлый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта: | га | 594 | 594 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2 | Общая площадь земель различного функционального назначения в границах населенного пункта в том числе: | га |  |  |
| 2.1 | жилая зона | га | 41.8 | 44,5 |
|  |  | % | 7.04 | 7,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Среднеэтажная жилая застройка | га | 1.1 | 1,2 |
|  |  | % | 0.19 | 0,2 |
| 2.1.2 | Малоэтажная жилая застройка | га | 17.4 | 16 |
|  |  | % | 2.93 | 2,7 |
| 2.1.3 | Индивидуальная жилая застройка | га | 23.3 | 27,3 |
|  |  | % | 3.92 | 4,59 |
| 2.2 | общественно-деловая зона | га | 8.9 | 13,5 |
|  |  | % | 1.49 | 2,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | социальная и коммунально-бытовая | га | 0.5 |  |
|  |  | % | 0.08 |  |
| 2.2.2 | торгового назначения и общественного питания | га | 2.7 |  |
|  |  | % | 0.45 |  |
| 2.2.3 | учебно - образовательная | га | 3.8 |  |
|  |  | % | 0.64 |  |
| 2.2.4 | спортивного назначения | га | 1.0 |  |
|  |  | % | 0.17 |  |
| 2.2.5 | здравоохранения | га | 0.7 |  |
|  |  | % | 0.12 |  |
| 2.2.6 | культовая | га | 0.2 |  |
|  |  | % | 0.03 |  |
| 2.3 | производственная зона | га | 6.8 | 3,8 |
|  |  | % | 1.14 | 0,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | Коммунально-складская | га | 6.8 | 3,8 |
|  |  | % | 1.14 | 0,63 |
| 2.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 1.7 | 6,7 |
|  |  | % | 0.28 | 1,12 |
| 2.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 15.3 | 20,2 |
|  |  | % | 2.57 | 3,4 |
| 2.6 | зона улично-дорожной сети | га | 10.9 | 17,6 |
|  |  | % | 1.83 | 3,04 |
| 2.7 | рекреационные зоны | га | 0.2 | 0,8 |
|  |  | % | 0.03 | 0,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.7.1 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0.2 | 0,8 |
|  |  | % | 0.03 | 0,13 |
| 2.8 | зона сельскохозяйственного использования | га | 6.1 | 6 |
|  |  | % | 1.02 | 1,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.8.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 6.1 | 6 |
|  |  | % | 1.02 | 1,01 |
| 2.9 | зона специального назначения | га | 0.4 | 0,4 |
|  |  | % | 0.07 | 0,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.9.1 | Ритуального назначения | га | 0.4 | 0,4 |
|  |  | % | 0.07 | 0,06 |
| 2.10 | зона акваторий | га | 81.4 | 81,3 |
|  |  | % | 13.71 | 13.68 |
| 2.11 | зона территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 345,5 | 329,9 |
|  |  | % | 58,18 | 55, 5 |
| 2.12 | зона природного ландшафта | га | 74.4 | 68,7 |
|  |  | % | 12.54 | 11,55 |
| 2.13 | зона добычи полезных ископаемых | га | 0.6 | 0,6 |
|  |  | % | 0.10 | 0,11 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность населения | чел. | 1453 | 1900 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 31 |
| 2. | плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 35 | 47 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 320 | 513 |
|  |  | % | 22 | 27 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 944 | 1235 |
|  |  | % | 65 | 65 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 189 | 152 |
|  |  | % | 13 | 8 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения Sобщ | кв.м/чел. | 27 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | 39,2 | 56,3 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 0,9 | 13,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 2 | 25 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 31 | 35,1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 79 | 62 |
| 3.2.3 | Среднеэтажная жилая застройка, 4-6 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 7,3 | 7,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 19 | 13 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | 0 | 17,5 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | 0 | 28 |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 17,5 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | 38,8 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 99 |
| 3.4.1 | Индивидуальная жилая застройка,1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,9 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 2 |
| 3.4.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 30,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 79 |
| 3.4.3 | Среднеэтажная жилая застройка, 4-6 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 7,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 19 |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищный фонд в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 2 |
| 3.5.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | менее 0,05 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 67 |
|  | по архитектурно-планировочным решениям | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 33 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | мест | 140 | 140 |
|  |  | мест на 1000 человек | 96 | 74 |
| 4.1.2 | Школа | учащихся | 190 | 354 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 131 | 186 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 57 | 97 |
|  |  | мест на 1000 человек | 39 | 51 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ. в смену | 46 | 46 |
|  |  | посещ. в смену на 1000 человек | 32 | 24 |
| 4.2.2 | Больничные учреждения | коек | 3 | 3 |
|  |  | коек на 1000 человек | 2 | 2 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | 2 | 2 |
| 4.2.4 | Прочие учреждения | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | кв. м общ. площади | 1319 | 1319 |
|  |  | кв. м общ. площади на 1000 человек | 908 | 694 |
| 4.3.2 | Бассейн | кв. м общ. зеркала воды | - | 145 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | - | 76 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общ. площади | 2154 | 3754 |
|  |  | кв. м общ. пл. на 1000 человек | 1428 | 1976 |
| 4.4 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.4.1 | Клубные учреждения | мест | 300 | 300 |
|  |  | мест на 1000 человек | 206 | 158 |
| 4.4.2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 12,8 | 12,8 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 8,8 | 6,7 |
| 4.5 | Учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 15 | 15 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 10 | 8 |
| 4.6 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Объекты торговли | кв. м торг. площади | 930 | 930 |
|  |  | кв. м торг. площади на 1000 человек | 640 | 485 |
| 4.6.2 | Рынок | кв. м торг. площади | 0 | 500 |
|  |  | кв. м торг. площади на 1000 человек | - | 263 |
| 4.6.3 | Объекты общественного питания | мест | 60 | 60 |
|  |  | мест на 1000 человек | 41 | 32 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.7.3 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 4.7.4 | Отделения банков | операционная касса | 5 | 5 |
|  |  | операционная касса на 1000 человек | 3 | 3 |
| 4.7.5 | Участковый пункт полиции | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиницы | мест | 18 | 18 |
|  |  | мест на 1000 человек | 12 | 9 |
| 4.9 | Учреждения пожарной охраны |  |  |  |
| 4.9.1 | Пожарное депо | объект/автомобиль | 1/2 | 1/2 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 28,8 | 38,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - федерального значения | км | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | - регионального или межмуниципального значения | км | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | - местного значения (внешние дороги, без учета улично-дорожной сети) | км | 28,8 | 26,6 |
| 2. | протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 16,2 | 26,6 |
| 3. | протяженность железных дорог | км | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 |
|  | автобус | км | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 10,9 | 11,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -поселковых дорог | км | - | 0,0 |
|  | -главных улиц | км | - | 3,2 |
|  | -основных улиц в жилой застройке | км | - | 1,0 |
|  | -второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | 3,4 |
|  | -проездов | км | - | 3,5 |
| 6 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия |  | 6,9 | 11,1 |
| 7 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб.м/сут | - | 743,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут | - | 638,4 |
|  | - на производственные нужды | куб.м/сут | - | 104,88 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут | - | - |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 27,8 | 29,2 |
| 2. | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб.м/сут | - | 629,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб.м/сут | - | 524,4 |
|  | - производственные сточные воды | куб.м/сут | - | 104,88 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб.м/сут | 602,8 | 700,0 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 15,53 | 17,53 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,73 | 1,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | - на производственные нужды | - | - | - |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт. ч./в год | 1000 | 1850 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч./в год | 1000 | 1850 |
| 3.3 | Протяженность сетей | км | 27,5 | 33,2 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 22068 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 40,08 | 40,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | -ТЭЦ |  | - | - |
| 4.2.2 | - котельные | Гкал/час | 40,08 | 40,08 |
| 4.3 | Протяженность магистральных сетей, двухтрубная | км | 5,24 | 5,24 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | 11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | - на производственные нужды | млн. м3/ год | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных газопроводов высокого давления | км | 33,6 | 33,6 |
| 5.3 | Протяженность газопроводов высокого давления | км | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га |  |  |
| 7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га |  |  |
| 7.3 | Скотомогильники | единиц |  |  |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц/га |  |  |
| 2 | Общее количество крематориев | единиц |  |  |
| VIII | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта (в ценах II квартала 2012г.) | млн. руб. |  |  |
| 1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | 359,8 |
| 2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 127,7 |
| 3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 20,0 |
| 4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 111,6 |

# Footnotes

Анализ нормативно-правовой базы муниципального образования осуществлялся на основании официально предоставленных исходных данных, а также с учетом информации, содержащейся в справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).